## Slide 1
Jaringan dan
Komputer

## Slide 2
Komputer adalah perangkat digital yang dilengkapi denge komponen masukan, pemrosesan, dan keluaran.
A
Jaringan komputer atau computer network merupakan sekumpulan perangkat independen yang saling berhubungan dalam sebuah protokol yang sama, yang memungkinkan setiap perangkat dapat saling berkomunikasi dan berbagi pakai data satu sama lainnya
b. Sinyal analog merupakan data yang ditransmisikan dalam bentuk gelombang sinusoidal secara kontinu, yang dipengaruhi oleh faktor amplitudo dan frekuensi. Amplitudo merupakan tinggi rendahnya sebuah gelombang dalam aliran sinyal analog. Adapun frekuensi adalah banyaknya getaran atau gelombang per detik dalam sinyal analog.
a. Sinyal digital adalah gelombang data yang ditransmisikan dalam bentuk pulsa tegangan yang mereferensikan tinggi rendahnya sinyal.
Teknologi Jaringan Komputer
Prinsip Kerja dan Manfaat Jaringan Komputer

## Slide 3: Slide 3
Proses transmisi data dalam jaringan atau disebut juga komunikasi data dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu simplex, half duplex, dan full duplex.
2. Transmisi Data
a. Simplex atau sistem komunikasi satu arah, adalah sistem komunikasi yang hanya memungkinkan perangkat yang terlibat berfungsi sebagai peralatan penerima data (receiver device) atau sebaliknya.
b. Half duplex atau sistem komunikasi setengah dua arah, merupakan sistem komunikasi dua arah jang memungkinkan perangkat jaringan untuk mengirim dan menerima data ke perangkat lainnya.
c. Full duplex atau sistem komunikasi dua arah sekaligus, merupakan sistem komunikasi dua arah yang mampu mengirim dan menerima data secara bersamaan.

## Slide 4
4. Teknik Pengiriman Data
Untuk mengirimkan data, terdapat dua teknik pengiriman yang dapat dilakukan, yaitu baseband dan broadband.
3. Metode Transmisi Data
b. Transmisi serial, pada transmisi serial, bit-bit data dikirimkan secara berurutan dan beruntun dari perangkat pengirim (sender) ke perangkat penerima (receiver).
a. Teknik pengiriman baseband, pada teknik pengiriman baseband, data digital dikirimkan secara langsung dari sender ke receiver tanpa melakukan perubahan apa pun. Oleh karena itu, diperlukan tambahan perangkat TDM (Time Division Multiplexing) atau sistem pengatur waktu transmisi data.
b. Teknik pengiriman broadband, ada teknik pengiriman broadband, data digital dikonversi terlebih dahulu menjadi data analog. Setelah diterima receiver, data tersebut kembali dikonversi menjadi data digital.
Selain metode komunikasi data, dalam jaringan juga dikena metode transmisi data yang akan memengaruhi kecepatan dan leta jalur data.
a. Transmisi paralel, pada transmisi paralel bit-bit data dalam sinyal digital akar secara bersamaan melalui media yang terbag dalam 8 bit saluran.
Notes: When conducting research, it is easy to go to one source: Wikipedia. However, you need to include a variety of sources in your research. Consider the following sources:
Who can I interview to get more information on the topic?
Is the topic current and will it be relevant to my audience?
What articles, blogs, and magazines may have something related to my topic?
Is there a YouTube video on the topic? If so, what is it about?
What images can I find related to the topic?

## Slide 5
Oleh karena itu, dalam teknik pengiriman broadband, diperlukan perangkat tambahan berupa modem (modulator demodulator) yang berfungsi mengonversi data digital menjadi data analog dan sebaliknya.
5. Model Layanan Jaringan
Kecepatan transfer data dalam jaringan dipengaruhi beberapa aspek, seperti jenis modem, jenis media, kualitas sambungan transmisi, dan jarak media yang ditempuh serta banyaknya jumlah sambungan (media kabel).
Teknik ini memiliki kelebihan, yaitu daya jangkauan yang lebih luas, kapasitas besar, dan instalasi jaringan lebih murah (untuk koneksi wireless). Kekurangan teknik ini adalah membutuhkan peranti tambahan berupa modem, delay transmisi relatif lama, mekanisme instalasi dan perbaikan infrastruktur jaringan relatif sulit, dan membutuhkan biaya yang mahal dalam instalasinya (untuk koneksi dengan kabel).
Terbentuknya jaringan komputer dapat membantu pengguna dalam melakukan pekerjaannya. Dalam jaringan, komputer dapat berperan sebagai pusat layanan ataupun sebagai penerima layanan. Perbedaan peran komputer tersebut bergantung pada kebutuhan manusia sebagai penggunanya. Untuk melayani kebutuhan pengguna, terdapat dua model layanan jaringan komputer, yaitu model peer-to-peer dan klien-server.
Notes: Once you find your sources, you will want to evaluate your sources using the following questions:
Author:
Who is the author?
Why should I believe what he or she has to say on the topic?
Is the author seen as an expert on the topic? How do you know?
Current:
How current is the information in the source?
When was the source published?
Is the information out-of-date?
Accuracy:
Is the content accurate?
Is the information presented objectively? Do they share the pros and cons?

## Slide 6
6. Jenis Jaringan Berdasarkan Area
Teknologi dan infrastruktur yang diterapkan dalam jaringan komputer juga dipengaruhi oleh jangkauan area. Semakin luas area yang dapat dijangkau, semakin banyak pula perangkat yang dapat terhubung.
a. PAN (Personal Area Network) PAN merupakan jaringan dengan daya jangkau area yang terbatas, biasanya terhubung melalui gelombang radio dengan jarak maksimal 10 m. Dalam beberapa penelitian, ditemukan bahwa teknologi PAN dapat menjangkau radius 1 mil atau 800 m. Contoh penerapan teknologi PAN adalah pada mouse wireless yang menggunakan jaringan bluetooth sebagai perantara input ke komputer. Biasanya, mouse wireless menggunakan adaptor USB yang akan berkomunikasi dengan mouse untuk menerima input yang akan diteruskan ke komputer.
Teknologi transmisi data yang biasa digunakan dalam PAN adalah bluetooth dan inframerah. Dengan teknologi ini, data yang dikirimkan dapat menembus dinding, kayu, dan media lainnya sehingga sangat fleksibel dan mudah digunakan di mana saja. Teknologi bluetooth dikembangkan oleh Bluetooth Special Interest Group (Bluetooth SIG) dengan standar protokol IEEE 802.15 dan ETSI HIPERPAN.
Notes: After consulting a variety of sources, you will need to narrow your topic. For example, the topic of internet safety is huge, but you could narrow that topic to include internet safety in regards to social media apps that teenagers are using heavily. A topic like that is more specific and will be relevant to your peers. Some questions to think about to help you narrow your topic:
What topics of the research interest me the most?
What topics of the research will interest my audience the most?
What topics will the audience find more engaging? Shocking? Inspiring?

## Slide 7
Standar 802.15 yang dijadikan acuan teknologi PAN masih dibagi menjadi beberapa kategori, antara lain sebagai berikut:
802.15.1 tentang WPAN atau bluetooth, diterapkan pada perangkat inframerah, USB nirkabel, bluetooth, dan ZigBee.
802.15.2 tentang Coexistance.
802.15.3 tentang High Rate WPAN (11 - 55 Mbps).
802.15.4 tentang Low Rate (standar ini dipakai oleh perangkat ZigBee dengan kecepatan transmisi rendah, tetapi memilikkelebihan pemakaian baterai lebih lama).
802.15.5 tentang mesh networking.
Beberapa keunggulan penggunaan teknologi PAN dalamjaringan, antara lain sebagai berikut:
Konsumsi daya listrik rendah sehingga perangkat lebih awet
Fleksibel karena perangkat tidak membutuhkan media sambungan seperti kabel dan dapat disambungkan di mana saja tanpa terbatas objek seperti dinding
Sederhana dalam instalasi dan kecepatan akses data relatiftinggi untuk data berukuran kecil dalam jarak tertentu.
Biaya lebih murah dibandingkan sistem LAN atau WAN5) Dapat diterapkan dalam berbagai jenis topologi.
Dapat diterapkan dalam berbagai jenis topologi jaringan.
Notes: Now, that you have narrowed your topic, you will want to organize your research in a structure that works. There are some common organizational patterns based on the kind of research you are doing.
Organizational Structures:
Cause and Effect- this kind of structure is great for explaining the causes and effects of a topic
Compare and Contrast- in this pattern you highlight the similarities and differences of the topic
Explain process- this structure is great for outlining a series of steps to follow;
Definition- if you want to make sure your audience understands what something is using illustrations, meanings, clarifying misconceptions, you may want to use this structure
Classification- a common organizational structure is grouping like topics or facts from the research together. For instance, in the internet safety about social media apps, you may organize the research where you look at each social media app one at a time

## Slide 8
b. LAN (Local Area Network) LAN atau jaringan lokal merupakan sekumpulan peranti jaringan yang terhubung satu sama lainnya melalui media transmisi dengan jangkauan 100 m 2 km. LAN memiliki kemampuan transfer data antara 1 100 Mbps atau sekitar 125.000 - 12.500.000 karakter per detik.
Jaringan Lokal atau LAN memiliki beberapa karakteristik, antara lain sebagai berikut. 11 Kecepatan transfer data tinggi, antara 100 Mbps hingga
Gbps
Jangkauan lebih luas dibandingkan PAN.
Biaya instalasi lebih murah ketika diterapkan pada banyak perangkat jaringan.
Tidak membutuhkan jasa provider untuk menghubungkan perangkat-perangkat dalam jaringan.
c. MAN (Metropolitan Area Network) MAN merupakan jaringan komputer dengan jarak atau radius media transmisi antara 10 hingga 50 km. Secara struktur, MAN terdiri atas beberapa LAN yang saling terhubung. Teknologi MAN sering digunakan untuk sambungan jarak jauh antarkantor atau organisasi yang masih dalam satu sistem manajemen, dengan tujuan untuk menyinkronkan sistem informasi, memudahkan pengontrolan, dan membuat sistem yang terpusat.
Notes: After you’ve done your research, it’s time to put your presentation together. The first step in the process is to introduce the topic. This is a great time to connect your topic to something that your audience can relate. In other words, why should they listen to all the information you will be sharing in your research presentation? What is in it for them? You may also want to include a graphic or image to grab their attention.
Feel free to duplicate this slide by right-clicking on this slide in the slides pane to the left and select Duplicate Slide.
The next step in your presentation is to state your claim or topic clearly. Your teacher may even call this your thesis. As you state your thesis, you may find that this layout is not the best layout for your claim or topic. You can change the layout by clicking the drop-down menu next to the Layout in the Slides menu section. You can choose Two Content, Comparison, or Picture with Caption. Note: A different layout might change the look of the icons on this page.
You will also want to state your facts. You have done the research now share some of the interesting facts with your audience. Facts do not have to be boring; you can communicate facts in a variety of ways by going to the Insert Tab. In the Insert tab you can:
Insert pictures from your computer or online.
Add a chart
Create some SmartArt
Insert a variety of icons to help your facts come to life. Note: You can change the color of the icons by selecting the icon and then click on the Format tab and then Graphics Fill. From there, you will choose a color from the list or choose More Fill Colors to give you more options.
Since this research presentation is a result of your hard work and searching, you want to make sure you support the claims or points in your presentation with facts from your research findings. Make sure you give the author proper credit for helping you share your ideas. If one of your sources has a video that is relevant to your topic, you can add the video as added support. Keep in mind the length of the video and the amount of time you have for your presentation. For a 5 minute speech, the video should be no longer than 30 seconds.
Questions to consider:
How will you state the author of the source?
Will you need to cite the source on the slide?
What are some ways you can engage your audience so they feel like they are a part of the presentation? Some ideas to consider is by taking a quick poll like: by a show of hands, how many of you think school uniforms are a way to cut down on bullying? Another suggestion is to have them hold up a certain number of fingers to see if they agree or disagree. Finally, you can share a story that the audience can relate to that makes them laugh.
After all the applause, your audience may have some questions. Be prepared to answer some of their questions by making a list of questions you think they might ask. You may also want to share the presentation with them by providing the link to your presentation, if they want more information.

## Slide 9
7. Klasifikasi Jaringan Berdasarkan Kecepatan
Jika dilihat dari kecepatannya, jaringan komputer dapat dibagi menjadi empat, yaitu sebagai beriku:
Low Speed Network
Kecepatan transfer data antarperangkat kurang dari 1 Mbps dan biasa diterapkan di rumah atau sarana percobaan di laboratorium.
b. Medium Speed Network
Kecepatan transfer data antarperangkat antara 1-20 Mbps dan biasa diterapkan di lingkungan skala kecil sampai menengah.
c. High Speed Network
Kecepatan transfer data antarperangkat mulai dari 20 Mbps bahkan 100 Mbps. Saat ini, umunya komponen pendukung jaringan yang tersedia di pasaran telah mendukung kecepatan ini.
d. Super High Speed Network
Kecepatan transfer data antarperangkat bisa mencapai 1 Gbps atau lebih. Contohnya, perangkat dengan teknologi Giga Ethernet.
d. WAN (Wide Area Network)
WAN merupakan jaringan dalam skala besar dengan jangkauan mencakup seluruh dunia. Dengan WAN, setiap perangkat dapat saling terkoneksi dengan perangkat lainnya di wilayah mana pun, tanpa adanya batasan jarak.
Notes: You can use this slide as your opening or closing slide. Should you choose to use it as a closing, make sure you review the main points of your presentation. One creative way to do that is by adding animations to the various graphics on a slide. This slide has 4 different graphics, and, when you view the slideshow, you will see that you can click to reveal the next graphic. Similarly, as you review the main topics in your presentation, you may want each point to show up when you are addressing that topic.
Add animation to images and graphics:
Select your image or graphic.
Click on the Animations tab.
Choose from the options. The animation for this slide is “Split”. The drop-down menu in the Animation section gives even more animations you can use.
If you have multiple graphics or images, you will see a number appear next to it that notes the order of the animations.
Note: You will want to choose the animations carefully. You do not want to make your audience dizzy from your presentation.

## Slide 10
Server
Server merupakan komputer berspesifikasi tinggi yang memilik peran utama memberikan layanan pada klien dalam jaringan Beberapa layanan yang disediakan server, antara lain sebagai berikut
a Berbagi data dengan perangkat klien.
b. Melayani permintaan layanan dari komputer klien
c. Mengatur pengguna yang memiliki hak akses terhadap server dan jaringan secara umum.
d. Menjaga keamanan data yang tersimpan dan mencegah dari serangan yang berkaitan dengan pencurian data atau penggunaan secara ilegal
2. NIC (Network Interface Card)
NIC yang biasa disebut kartu jaringan atau kartu LAN berfungsi sebagai penghubung satu komputer dengan komputer lainnya dalam jaringan, yang tersambung dalam media transmisi tertentu, seperti kabel ataupun nirkabel. Kartu LAN biasanya menggunakan slot PCI, ISA, Mini PCI, dan PCI Express dan dapat ditancapkan pada slot bus mainboard.

## Slide 11
3. Kartu Wifi
Kartu wi-fi adalah versi dari NIC yang menghubungkan komputer- komputer yang tersambung dengan media transmisi nirkabel, seperti melalui jaringan wi-fi. Terdapat dua tipe kartu wi-fi, yaitu sebagai berikut.
Kartu wi-fi internal, merupakan kartu jaringan dengan tipe slot PCI atau PCI Express yang dapat ditancapkan pada slot bus mainboard.
Kartu wi-fi eksternal, merupakan kartu jaringan yang dapat dipasangkan di luar perangkat komputer dengan menggunakan port USB.
4. Hub
Hub atau sering disebut juga konsentrator adalah perangka yang berfungsi sebagai pusat sambungan yang menghubungkan beberapa perangkat dalam jaringan yang sama. Setiap perangka yang terhubung dapat saling bertukar informasi satu sama lain. H bersifat distributor pasif yang akan membagikan setiap data yan diterimanya ke semua perangkat yang terkoneksi, tanpa melakuka penyaringan atau pengalihan.

## Slide 12
5. Switch
Switch memiliki fungsi yang hampir sama dengan hub Perbedaannya adalah switch merupakan hub yang bersifat distribut aktif. Selain mendistribusikan data, switch juga menyimpan MAC address setiap perangkat yang terhubung sehingga setiap data yang ditransfer akan diteruskan ke port yang menjadi tujuannya. Dengan demikian, proses komunikasi menjadi lebih cepat.
6. Router
Router adalah perangkat jaringan yang bertugas mengirimkan paket data melalu jaringan internet dari sumber data ke tujuannya Proses pengiriman paket data tersebut disebut dengan routing. Dalam proses routing, router akan memilih jalur terbaik untuk mengirimkan paket data dari IP address asal ke IP address yang dituju. Agar router mengetahui jalur terbaik untuk meneruskan paket data, router membutuhkan tabel routing yang berisi informas alamat dan jarak menuju jaringan yang dituju.

## Slide 13
7. Access Point
Access point merupakan perangkat yang berfungsi menerima dan mendistribusikan data. Perangkat ini berperan sebagai titik pusat penerima dan pemancar sinyal dari dan menuju perangkat klien. Berbeda dengan router yang berfungsi mengirimkan paket data, access point hanya berperan untuk mengoneksikan perangkat yang ingin terhubung dalam jaringan, Oleh karena itu, perangkat access point dan router saling berhubungan dalam menjalankan fungsinya. Pada model terbaru, sering kali fungsi access point dan router digabungkan dalam perangkat yang sama.
8. Modem
Modem adalah perangkat yang berfungsi melakukan modulasi dan demodulasi. Modulasi adalah proses pengubahan sinyal informasi ke dalam sinyal pembawa. Sementara demodulasi adalah proses penyaringan sinyal informasi dari sinyal pembawa.Data dari komputer dalam bentuk sinyak digital dikirimkan ke modem untuk diubah menjadi sinyal analog. Ketika modem menerima data dari luar dalam bentuk sinyal analog, data tersebut diubah kembali ke sinyal digital untuk diproses di komputer.

## Slide 14
9. Media Transmisi
Untuk menghantarkan sinyal, baik sinyal digital maupun analog, diperlukan media yang menjadi penghubung antarperangkat. Jenis dan tipe sambungan media transmisi akan memengaruhi kecepatan dan keberhasilan transmisi. Secara garis besar, media transmisidibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut. Guided media merupakan media yang dapat menghantarkan data melalui konduktor fisik seperti tembaga dan serat kaca. Contohnya, kabel coaxial, UTP, STP, dan fiber optic.Unguided media adalah jenis media tidak terpandu, yang tidak memiliki bentuk secara fisik sehingga dalam pemancarannya membutuhkan gelombang elektromagnetik untuk mentransfer data. Contohnya, gelombang

## Slide 15
Media transmisi kabel
Ketika memilih kabel sebagai media transmisi dalam membangun jaringan, ada tiga aspek yang harus dipertimbangkan, yaitu banyaknya perangkat yang terhubung
Kabel twisted pair
Kabel twisted pair dibedakan menjadi dua tipe, yaitusebagai berikut.
Kabel STP (Shielded Twisted Pair)
Kabel STP terdiri atas empat pasang kabel berpilinyang ditujukan untuk mengurangi gangguan, dengan kombinasi warna putih-biru, putih-oren, putih-hijau, dan putih-cokelat. Kecepatan transmisi data kabel STP hingga 100 Mbps dengan panjang maksimal kabel per segmen adalah 100 m.
Kabel berpilin, Kabel ini agak kaku dan tebal serta memiliki keunggulan, yaitu tahan benturan, angin, hujan, dan tidak mudah terganggu interferensi. Namun, kabel ini memiliki kekurangan, yaitu penerbit harganya lebih mahal dibandingkan kabel UTP dan cukup sulit

## Slide 16
b) Kabel UTP (Unshielded Twisted Pair)
Kabel UTP terdiri atas empat pasang pilinan kabel seperti STP, hanya saja tidak memiliki pembungkus berlapis sehingga harganya relatif murah dan terjangkau. Jenis kabel twisted pair sering digunakan dalam instalasi jaringan berbasis topologi star. Jarak maksimal per segmen adalah 100 m dan mampu bekerja dengan kecepatan sampai 100 Mbps. Akan tetapi, kabel UTP lebih mudah terpengaruh interferensi elektromagnetik (EMI) dari perangkat di sekitarnya, kurang kuat, dan mudah ditekuk sehingga lebih cocok digunakan untuk sambungan dalam ruangan tertutup